## Slide 1: Fotografieren Worauf es ankommt

## Slide 2: Empfindlichkeit (ISO/ASA)
Hohe Empfindlichkeit
  Kürzere Belichtungszeit
  Aber mehr Bildrauschen (Körnung)

## Slide 3: Unterschiede bei Kameras
Kompakte Digitalkameras
  Kleiner Sensor
  Rauscharme Bilder nur bei geringen ISO Werten
Digitale Spiegelreflexkameras (SLR)
  Größerer Sensor
  Rauscharme Bilder auch bei höheren ISO-Werten
Analoge Kameras (35mm Film)
  Optimal für Nachtaufnahmen mit sehr hohen ISO-Werten

## Slide 4: Blende
Loch mit Lamellen im Objektiv.
Blendenzahl gibt Lichtverhältnis zu Objektiv ohne Blendenvorrichtung an.
Größte Blende
  Loch am größten
  kleinste Blendenzahl
  Geringe Tiefenschärfe
    Foto wirkt 3-dimensional, bekommt Tiefe
  Mehr Licht, daher kürzere Belichtungszeit möglich
    gut für Porträts, Hintergrund verschwimmt
Kleine Blende
  Vordergrund und Hintergrund scharf
    Landschaftsaufnahmen
    Architektur
  Blendensterne: Lichtquellen in der Nacht sternförmig (Stativ verwenden!)

## Slide 5: Belichtungszeit
Abhängig von
  Blende
  Empfindlichkeit (ISO)
Zu lange Belichtungszeit
  Bild kann verwackeln
  Bild wird überbelichtet
Zeitautomatik ( Einstellung „A“ für „Aperture Priority“) stellt Zeit bei manuell gewählter Blende automatisch ein.

## Slide 6: Brennweite
Lange Brennweite
  kleiner Bildausschnitt (Zoom)
  Bild kann schneller verwackeln
  Lichtstärke nimmt ab...
  ...Belichtungszeit sollte trotzdem kürzer sein (Faustregel: höchstens Kehrwert der Brennweite).
Analog – Digital
  Sensor meist kleiner als Film: kleinerer Bildausschnitt bei gleicher Brennweite. Brennweite muss umgerechnet werden (kleinere Brennweite für gleiches Ergebnis).
Natürlicher Blickwinkel:
  50mm bei Analogkameras

## Slide 7: Objektive
Billige Objektive Schwachpunkt günstiger SLR-Komplettangebote
  Blende, Verzerrungen und Verdunklung (Vignette) am Bildrand
Lichtstarke Objektive (besonders große Blende) teuer.
Großer Zoombereich
  Objektive meist minderwertiger
  flexibler
Fixbrennweite
  Qualitativ besser bei gleichem Preis
  Umständlicher - mehrere Objektive nötig

## Slide 8: Der Megapixel-Wahnsinn
Viele Megapixel
  nur mehr Details, wenn das Bild gestochen scharf ist und nicht rauscht.
  Mehr Rezeptoren auf dem Sensor: Höheres Bildrauschen
  Rezeptoren kleiner
Besser in ein gutes Objektiv investieren und bei der Kamera das Vorgängermodell mit etwas weniger Megapixel günstig erwerben.

## Slide 9: Vergleich Analog - Digital
Analog
Gebrauchte analoge Spiegelreflexkameras fast geschenkt.
Grosse Auswahl an Gebrauchtobjektiven. Gut und erschwinglich: lichtstarkes Objektiv mit manuellem Fokus und Fixbrennweite.
Weniger Bildrauschen bei vergleichbarer Empfindlichkeit.
Prktisch keine Auslöseverzögerung.
Kosten und Zeitaufwand für Filme und Entwicklung.
Auf einen Film passen nur wenige Fotos.
Auflösung nur durch Optik begrenzt.
Digital
Ständig neue Modelle -> Starker Preisverfall.
Auslöseverzögerung (auch das Speichern braucht Zeit)
Gebrauchte Objektive von Analogkameras nur bedingt geeignet.
Bildrauschen bei hoher Empfindlichkeit.
Bilder sofort verfügbar. Experimentieren leichter möglich.
Keine zwingenden laufenden Kosten. Ausarbeitung einzelner Bilder nur bei Bedarf.
Bildbearbeitungsfunktionen z.T. bereits in der Kamera.